## Slide 1
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA”
CURSO : Ms PROJECT
LIMA, FEBRERO DEL 2016.
TEMA:
“SUSTENTACION DE LA PROGRAMACION DE CARRETERRA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA”
RESPONSABLES:
BECERRA RAMIREZ JOEL DAVID

## Slide 2
CAPÍTULO I
GENERALIDADES

## Slide 3
La carretera Succhupampa de Congoña - Cruz de Chalpón - San Antonio de Chucuyuc - Hualquiro, se encuentra ubicada a 17 km aproximadamente al sur de la localidad de Huarmaca. Esta vía fue aperturada por la municipalidad distrital de Huarmaca, por necesidad de la población para facilitar el traslado de su producción agrícola hacia los mercados de consumo, desde entonces hasta la fecha no ha recibido trabajos de mejoramiento y mantenimiento.
  ANTECEDENTES

## Slide 4
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
¿POR QUÉ?
se encuentra en un estado crítico, presentando baches a lo largo de su recorrido y zonas intransitables que se agravan en épocas de lluvias. Pese a ello esta carretera no cuenta con un Estudio Definitivo.
.
¿PARA QUÉ?
Para mejorar la interconexión de los caseríos del distrito de Huarmaca, elevando de esta manera el nivel de vida de la población de la zona

## Slide 5
  OBJETIVOS
  OBJETIVO GENERAL
Elaborar la “PROGRAMACION DE LA CARRETERA EN DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  Sustentar los pasos de la programación de la ejecución de la carretera

## Slide 6
UBICACIÓN
El área de estudio del proyecto cuya ubicación se da en el extremo suroriental del departamento Piura, provincia Huancabamba, del distrito Huarmaca, entre los paralelos 5° 40’ 10” y 5° 44’ 08” latitud sur y los meridianos 79° 33’ 57” y 79° 37’ 72” de longitud oeste, presenta alturas que van de los 1800 a 2300 metros sobre el nivel del mar.
GRÁFICO N° 01: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MAPA DISTRITAL DE HUARMACA.

## Slide 7
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
    1.- ESTUDIOS FÍSICO – GEOGRÁFICOS
SITUACIÓN POLITICA Y GEOGRÁFICA
INICIO DEL CAMINO
(km 0 + 000 - Caserío Succhupampa de congoña)
NORTE : 9373139.683
ESTE : 658808.464
ALTITUD : 2327.43 m.s.n.m.
FIN DEL CAMINO
(Caserío Hualquiro)
NORTE : 9365817.230
ESTE : 651553.434
ALTITUD : 1813.36 m.s.n.m
GRÁFICO 04: Caseríos que conforman el Proyecto en estudio.
GRÁFICO 02: Provincia de Huancabamba
    REGION: PIURA
    PROVINCIA: HUANCABAMBA
    DISTRITO: HUARMACA
    LOCALIDADES: SUCCHUPAMPA DE CONGOÑA, CRUZ DE CHALPON, SAN ANTONIO DE CHUCUYUC Y HUALQUIRO
GRÁFICO 03: Distrito de Huarmaca

## Slide 8
ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
GRAFICO 05: ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO A PARTIR DE LA CIUDAD DE CHICLAYO
CUADRO 01: ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
HUALAPAMPA
HUARMACA

## Slide 9
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

## Slide 10
MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO
El marco teórico y normativo consultado para el presente proyecto ha sido de los siguientes documentos:
Manual de dispositivos de control del transito automotor para calles y carreteras

## Slide 11
CAPÍTULO III
ESTUDIOS BÁSICOS

## Slide 12
3.2 ESTUDIO DE SUELOS
3.2.2 INVESTIGACIONES REALIZADAS:
A.- EXPLORACIÓN EN EL TERRENO DE FUNDACIÓN.
Para conocer las propiedades del suelo de fundación del tramo en estudio se han realizado Pozos a Cielo Abierto o Calicatas para determinar las características mecánicas del terreno.
B.- TOMA DE MUESTRAS.
CUADRO N° 08: NÚMERO DE CALICATAS PARA EXPLORACIÓN DE SUELOS
Un muestreo adecuado y representativo es de primordial importancia, pues tiene el mismo valor que el de los ensayos en sí.

## Slide 13
C.- POZOS A CIELO ABIERTO (CALICATAS).
Se realizaron 20 calicatas, las cuales se distribuyeron cada 1000 m, cada una de ellas a una profundidad de excavación de 1.50 metros debajo del nivel de subrasante.
Toma de muestras de suelos en los kilómetros 0, 06 y 12 respectivamente

## Slide 14
CUADRO 10: RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE SUELOS REALIZADOS
N° CALICATA | PROGRESIVA | CALICATA | ESTRATO | CONTENIDO HUMEDAD (%) | CONTENIDO DE SALES (%) | PESO ESPECIFICO (gr/cm3) | LL | LP | IP | SUCS | AASTHO | CBR (%) | CLASIF. CBR
1 | 0+000 | C-01 | E1 | 17.84 | 0.070 | 2.61 | 49.58 | 39.77 | 9.81 | ML | A-5 (4) | 11.55 | Bueno
2 | 1+000 | C-02 | E1 | 14.07 | 0.000 | 2.54 | 48.62 | 39.53 | 9.09 | ML | A-5 (9) | ------ | ------
3 | 2+000 | C-03 | E1 | 11.89 | 0.000 | 2.32 | 55.28 | 41.53 | 13.75 | SM | A-2-7 (0) | ------ | ------
4 | 3+000 | C-04 | E1 | 2.43 | 0.000 | 2.55 | 31.01 | 21.57 | 9.44 | SC | A-2-4 (0) | 15.20 | Bueno
5 | 4+000 | C-05 | E1 | 13.63 | 0.000 | 2.42 | 48.80 | 39.43 | 9.37 | ML | A-5 (8) | ------ | ------
6 | 5+000 | C-06 | E1 | 15.36 | 0.140 | 2.45 | 48.76 | 38.85 | 9.91 | ML | A-5 (4) | ------ | ------
7 | 6+000 | C-07 | E1 | 12.85 | 0.560 | 2.43 | 55.71 | 39.82 | 15.89 | SM | A-2-7 (0) | 12.10 | Bueno
8 | 7+000 | C-08 | E1 | 16.21 | 0.090 | 2.42 | 39.86 | 29.07 | 10.79 | SM | A-2-6 (0) | ------ | ------
9 | 8+000 | C-09 | E1 | 15.51 | 0.090 | 2.50 | 42.28 | 29.58 | 12.7 | SM | A-2-7 (4) | ------ | ------
10 | 9+000 | C-10 | E1 | 11.77 | 0.200 | 2.53 | 45.47 | 35.75 | 9.72 | ML | A-5 (4) | 12.45 | Bueno
11 | 10+000 | C-11 | E1 | 15.15 | 0.540 | 2.54 | 49.16 | 38.95 | 10.21 | ML | A-5 (7) | ------ | ------
12 | 11+000 | C-12 | E1 | 13.17 | 0.420 | 2.44 | 49.05 | 37.11 | 11.94 | SM | A-2-7 (4) | ------ | ------
13 | 12+000 | C-13 | E1 | 4.48 | 0.400 | 2.53 | 40.29 | 26.86 | 13.43 | SM | A-2-6 (0) | 20.55 | Muy Bueno
14 | 13+000 | C-14 | E1 | 12.79 | 0.270 | 2.57 | 41.08 | 25.25 | 15.83 | SM | A-2-7 (3) | ------ | ------
15 | 14+000 | C-15 | E1 | 17.96 | 0.560 | 2.45 | 47.54 | 33.12 | 14.42 | SM | A-2-7 (5) | ------ | ------
16 | 15+000 | C-16 | E1 | 8.3 | 0.470 | 2.49 | 41.44 | 30.24 | 11.2 | SM | A-2-7 (1) | 18.55 | Bueno
17 | 16+000 | C-17 | E1 | 14.59 | 0.320 | 2.59 | 38.95 | 27.13 | 11.82 | SM | A-2-6 (3) | ------ | ------
18 | 17+000 | C-18 | E1 | 17.81 | 0.120 | 2.58 | 33.23 | 25.92 | 7.31 | SM | A-2-6 (1) | ------ | ------
19 | 18+000 | C-19 | E1 | 10.88 | 0.060 | 2.55 | 42.46 | 30.69 | 11.77 | SM | A-2-7 (1) | 11.65 | Bueno
20 | 18+440 | C-20 | E1 | 15.91 | 0.220 | 2.56 | 49.70 | 39.91 | 9.79 | ML | A-5 (7) | ------ | ------

## Slide 15
B.- FUENTES DE AGUA
UBICACIÓN : A 1.9 km (Captación de agua potable) aproximadamente del caserío Succhupampa de Congoña y en el kilómetro 12.807 del proyecto.
FUENTE : Agua superficial proveniente de una Quebrada.
USOS Y TRATAMIENTO: Para Conformación de afirmado y obras de arte.
Fotografía de la Cantera Coyona, la cual será utilizada como afirmado; la misma que se encuentra a 2.0 km aproximadamente del Punto Inicial del proyecto.
Fotografía de la Cantera Santa Teresa, la cual será utilizada como afirmado; la misma que se encuentra a 2.4 km aproximadamente del Punto Inicial del proyecto.
Fotografía de una quebrada cercana al proyecto, la cual servirá como fuente de agua para la ejecución del proyecto y se encuentra en el kilómetro 12.807 del proyecto.

## Slide 16
3.5 ESTUDIO DE TRÁFICO
La Estación de Conteo se ubicó en el caserío Succhupampa de Congoña (Km0+000), que registró los datos durante siete días, entre los días 22 al 28 de septiembre del 2014.
CUADRO N° 16: RESULTADO DEL CONTEO VEHICULAR DURANTE LOS 07 DIAS
Tipo de Vehículos | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | Total Semanal | IMDs Σ Vi/7
Automovil | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 47 | 7
Cmta. Pick Up | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 39 | 6
Camioneta Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Micro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omnibus 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omnibus 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camión 2E | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 31 | 4
Camión 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camión 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL IMD | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 19 | 20 | 117 | 17
OBJETIVO
El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto cuantificar y clasificar los vehículos que transitan por la mencionada vía.

## Slide 17
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL
CUADRO N° 17: TRÁFICO VEHICULAR AMBOS SENTIDOS POR DÍAS
GRÁFICO N° 11: CLASIFICACIÓN VEHICULAR
a.- TRÁFICO NORMAL
Para la proyección del tráfico normal hasta el 2024 se utilizarán los indicadores macro-económicos de la Región o zona del proyecto.
Variables Macroeconómicas
CUADRO N° 18: TASAS DE CRECIMIENTO VEHICULAR
b.- TRÁFICO GENERADO
Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de camino vecinal a nivel de perfil del MEF
c.- TRÁFICO DESVIADO: No se ha considerado por que no existe desvíos de tráfico significativos dentro de todo el tramo de la carretera en estudio.
Tipo de Vehículos | Total Semanal | IMDs Σ Vi/7 | FC | IMDs x FC
Automovil | 47 | 7 | 1.036513 | 7
Cmta. Pick Up | 39 | 6 | 1.036513 | 6
Camioneta Rural | 0 | 0 | 1.036513 | 0
Micro | 0 | 0 | 1.036513 | 0
Omnibus 2E | 0 | 0 | 1.036513 | 0
Omnibus 3E | 0 | 0 | 1.036513 | 0
Camión 2E | 31 | 4 | 0.972668 | 4
Camión 3E | 0 | 0 | 0.972668 | 0
Camión 4E | 0 | 0 | 0.972668 | 0
TOTAL IMD | 117 | 17 |  | 17
Chart: CLASIFICACIÓN VEHICULAR IMDa
| Automovil | Cmta. Pick Up | Camioneta Rural | Micro | Omnibus 2E | Omnibus 3E | Camión 2E | Camión 3E | Camión 4E
 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Periodos | Vehículos Ligeros | Vehículos Pesados
2014-2024 | 0.8% | 2.0%
FUENTE: INEI. Informe Técnico Nº.01-Agosto 2010.

## Slide 18
CAPÍTULO IV
DISEÑO DEL PROYECTO

## Slide 19
4.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
RESUMEN DE PARÁMETROS DE DISEÑO.
Clasificación de carretera : Carretera de Tercera Clase
Topografía del terreno : Accidentado (Tipo 3) - Escarpado (Tipo 4)
Velocidad de diseño : 20 km/h
Radio mínimo : 10.00 m
Pendiente mínima : 0.35 %
Pendiente máx. normal : 12 %
Pendiente máx. excepcional : 12.73 %
Dist. de visibilidad de parada : 20.00 m
Derecho de vía : 8.00 m (cada lado del eje)
Ancho de calzada : 5.00 m
Bombeo : 3 %
Peralte máximo : 10 %
Talud de corte : 1: 3 (h: v)
Talud de relleno : 1: 1.5 (v: h)
Cunetas : 0.30 m x 0.70 m (v x h) – sin revestir
Los elementos geométricos de una carretera, están convenientemente relacionados, para garantizar una circulación ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar una velocidad de operación continua y acorde con las condiciones generales de la vía.

## Slide 20
A. DISEÑO GEOMETRICO EN PLANTA:
GRÁFICO : EJE DEFINITIVO DE LA CARRETERA TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS PARÁMETROS DE DISEÑO
Está constituido por alineamientos rectos, curvas circulares y de grado de curvatura variable, que permiten una transición suave al pasar de alineamientos rectos a curvas circulares o también entre dos curvas circulares de curvatura diferente.

## Slide 21
      TRAMOS EN TANGENTE
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente, en función a la velocidad de diseño.
L min.s: 1,39 V = 1.39 (20) = 27.8 m, 28 m aprox.
L min.o: 2,78 V = 2.78 (20) = 55.6 m, 56 m aprox.
L máx: 16,70 V = 16.70 (20) = 334 m.
Cuando las longitudes mínimas no se puedan cumplir es preferible anular la tangente alargando convenientemente las longitudes de transición en Espiral.
      RADIOS MÍNIMOS
En general, se tratará de usar curvas de radio amplio reservándose el empleo de radios mínimos para las condiciones más críticas.

## Slide 22
      CURVAS DE TRANSICIÓN
  Son espirales que tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura del trazo.
Cuadro: Necesidad de curvas de transición
  Por consiguiente, para nuestro proyecto, haremos uso de curvas de transición cuando el radio de curva horizontal sea menor a 24m.

## Slide 23
B. DISEÑO GEOMETRICO EN PERFIL:
GRÁFICO : PERFIL LONGITUDINAL DE LA CARRETERA CON SUS ELEMENTOS VERTICALES DE DISEÑO
Debe buscarse una subrasante que establezca en lo posible, compensación transversal y longitudinal de los volúmenes a moverse y que se adapte a topografía del terreno.

## Slide 24
Las pendientes máximas y mínimas consideradas son:
Pendiente máxima : 12.73% (excepcional)
Este caso es excepcional, debido a la naturaleza del terreno, pero la longitud del tramo con esta pendiente no sobrepasa los 180 m (68.21m).
Ubicada en Km 15+580 (aprox)
Pendiente mínima : 0.35%
En este caso excepcional, no se va a tener problemas con el drenaje de la calzada, debido a que se ha considerado un bombeo de 3.0 %, lo que asegura el drenaje transversal de la misma. Ubicada en Km 7+640 (aprox)
CURVAS VERTICALES: K=L/A
Según la Velocidad de Diseño de 20 km/h, para curvas verticales convexas se empleara el valor de 0.6 para el Índice de curvatura K y el valor de 3 para curvas verticales cóncavas. Además se ha considerado una distancia de visibilidad de parada mínima de 20m.

## Slide 25
C. DISEÑO GEOMETRICO DE LA SECCION TRANSVERSAL:
GRÁFICO : SECCIONES TRANSVERSALES DE LA CARRETERA DONDE SE MUESTRA LAS ÁREAS DE CORTE Y RELLENO
Ancho de calzada : 5.00 m
Bombeo : 3 %
Peralte máximo : 10 %
Talud de corte : 1: 3 (h: v)
Talud de relleno : 1: 1.5 (v: h)
Cunetas : 0.30 m x 0.70 m (v x h) – sin revestir
consiste en la descripción de los elementos de la carretera en un plano de corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de dichos elementos

## Slide 26
Progresiva
Inicio - Final
INICIO DEL CAMINO (km 0 + 000 – Caserío Succhupampa de Congoña)
NORTE : 9373139.683
ESTE : 658808.464
ALTITUD : 2327.43 m.s.n.m.
FIN DEL CAMINO (Km 18+439.53 - Caserío Hualquiro)
NORTE : 9365817.230
ESTE : 651553.434
ALTITUD : 1813.36 m.s.n.m

## Slide 27: TRABRAJOS PRELIMINARES

## Slide 29
3.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO
El criterio general aplicado para el levantamiento topográfico del camino ha sido siguiendo en lo posible el mismo eje del camino existente, con ligeras variaciones en las zonas muy estrechas en que se optó pegarnos hacia el pie de los taludes de corte y evitar rellenos en fuertes depresiones y/o abismos.
El levantamiento topográfico se realizo utilizando una estación total Leica TS02, GPS Garmin, prisma, Wincha.

## Slide 30
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL EJE PRELIMINAR
Se efectuó el levantamiento topográfico de una faja de terreno de 16 m. de ancho, 8 metros a cada lado del eje del trazo. Se anotó el tipo de terreno atravesado, la ubicación de drenaje que cruzan el eje del trazo, así como sus respectivas direcciones de cursos de agua y niveles máximos.

## Slide 31: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

## Slide 34: 4.3.1. CÁLCULO DE ESPESOR DE AFIRMADO
Dónde:
e = espesor de la capa de afirmado en mm.
CBR = valor del CBR de la subrasante.
Nrep = número de repeticiones de EE para el carril de diseño.
4.1 DISEÑO DEL PAVIMENTO
Dónde:
EEdia-carril = Ejes Equivalentes por cada tipo de vehículo pesado.
Fca = Factor de crecimiento acumulado por tipo de vehículo pesado.
365 = Número de días del año.
Dónde:
IMDpi = corresponde al Índice Medio Diario según tipo de vehículo pesado seleccionado (i).
Fd = Factor Direccional.
Fc = Factor carril de diseño.
Fvpi = Factor vehículo pesado del tipo seleccionado (i) calculado según su composición de ejes.
Fp = Factor Presión de neumáticos
Dónde:
r = Tasa de crecimiento anual
n = Periodo de diseño

## Slide 35: 4.3.1. CÁLCULO DE ESPESOR DE AFIRMADO
IMDpi = | 4
Fd = | 0.5
Fc = | 1
Fvpi = | 4.504
Fp = | 1
EEdia-carril = | 9.007
r = | 2%
n = | 10
Fca = | 10.950
Nrep de EE8.2tn = | 35999.0
Camión C2 | Peso por Eje | Factor EE | Factor Camión
E1= | 7 | 1.265 | 4.504
E2= | 11 | 3.238 | 
TRAMO | CBR (%) | e (mm) | e (cm) | e a utilizar (cm)
0+000 - 3+000 | 11.55 | 149.32 | 14.93 | 15.0
3+000 - 6+000 | 15.20 | 125.45 | 12.54 | 15.0
6+000 - 9+000 | 12.10 | 144.99 | 14.50 | 15.0
9+000 - 12+000 | 12.45 | 142.39 | 14.24 | 15.0
12+000 - 15+000 | 20.55 | 103.94 | 10.39 | 15.0
15+000 - 18+000 | 18.55 | 110.69 | 11.07 | 15.0
18+000 - 18+500 | 11.65 | 148.51 | 14.85 | 15.0

## Slide 36
  PLANOS
PLANOS DE PLANTA Y PERFIL
SECCIONES TIPICAS
SECCIONES TRANSVERSALES

## Slide 39
OBRAS
DE DRENAJE

## Slide 40
ALCANTARILLAS DE PASO TIPO MARCO

## Slide 41
ALCANTARILLAS DE ALIVIO TIPO TMC D= 24’’

## Slide 42
B) Diseño ESTRUCTURAL
A continuación se presenta el análisis estructural de las obras de arte calculadas de
acuerdo al Estudio Hidráulico realizado, el caudal de diseño fue de 0.8 m3/s
ALCANTARILLAS DE ALIVIO TIPO MARCO
DATOS PARA EL CÁLCULO
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
SECCIÓN DE ALCANTARILLA DE ALIVIO

## Slide 43
CUNETA
CUNETAS SIN REVESTIR
GRAFICO N° 4.2.1: Sección de Cuneta sin Revestir.
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 44
TRANSPORTE

## Slide 45
SEÑALIZACION

## Slide 48
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

## Slide 49
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ACCIONES Y FACTORES AMBIENTALES
ACCIONES.- Para el presente proyecto se ha considerado las siguientes acciones:
Desbroce y tala.
Corte de terreno.
Relleno de terreno.
Transporte de materiales.
Eliminación de material excedente.
Afirmado.
Obras de Arte.
Campamento.
Botaderos.
FACTORES AMBIENTALES.- Se han identificado los siguientes factores ambientales que resultan afectados:
RESUMEN DE FACTORES AMBIENTALES |  | 
MEDIO FÍSICO | Aire | Partículas
 |  | Emisión de Gas
 |  | Ruido
 | Suelo | Erosión
 |  | Cambio de propiedades
 |  | Cambio de Uso
 |  | Contaminación directa.
 | Agua | Turbidez
 |  | Contaminación directa
MEDIO BIÓTICO | Flora | Árboles
 |  | Arbustos
 |  | Pastizales
 | Fauna | Mamíferos
 |  | Aves
 |  | Reptiles
 |  | Efecto barrera
MEDIO SOCIOECONÓMICO |  | Empleo
 |  | Salud y Seguridad
 |  | Efecto barrera

## Slide 50
FLETE

## Slide 51
CAPÍTULO IX
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 52
9.1.- CONCLUSIONES
Dadas las condiciones orográficas y la demanda de diseño (22 veh/día), la velocidad de diseño asumida es de 20 km/hr, con lo cual las características geométricas de la vía quedan definidas como sigue:
Clasificación de carretera : Carretera de Tercera Clase
Topografía del terreno : Accidentado (Tipo 3) - Escarpado (Tipo 4)
Velocidad de diseño : 20 km/h
Radio mínimo : 10.00 m
Pendiente mínima : 0.35 %
Pendiente máx. normal : 12 %
Pendiente máx. excepcional : 12.73 %
Dist. de visibilidad de parada : 20.00 m
Derecho de vía : 8.00 m (cada lado del eje)
Ancho de calzada : 5.00 m
Bombeo : 3 %
Peralte máximo : 10 %
Talud de corte : 1: 3 (h: v)
Talud de relleno : 1: 1.5 (v: h)
Cunetas : 0.30 m x 0.70 m (v x h) – sin revestir

## Slide 53
GRACIAS…!